## Slide 1: Enrutamiento
Modos de enrutamiento

## Slide 2: Enrutamiento estático y dinámico

## Slide 3: Enrutamiento estático y dinámico
Un router puede enrutar paquetes con dos tipos primarios de operación: enrutamiento estático y enrutamiento dinámico.
Enrutamiento Estático
Es la forma más simple de enrutamiento, en la que las tareas de descubrimiento de rutas y su propagación en la red son realizadas manualmente por el administrador de la internetwork.
En un esquema de enrutamiento estático una vez que una ruta es configurada, no hay necesidad de que los routers intenten descubrimientos de rutas para comunicar entre si información acerca de las mismas.
La distancia administrativa predeterminada de una ruta estática es “1”.
Las rutas estáticas serán incluidas en la tabla de ruteo a menos que la red esté directamente conectada, o que la interfaz de salida especificada no pueda ser alcanzada por el router.

## Slide 4: Enrutamiento estático y dinámico
Enrutamiento Dinámico
En el enrutamiento dinámico, la determinación de una ruta se hace usando información que es obtenida de los protocolos de enrutamiento.
Esta información se genera en respuesta a cambios en la red.
Las rutas dinámicas son reajustadas automáticamente por los protocolos de enrutamiento.
Existe un tiempo de reconocimiento entre algún cambio en la topología de la red y la propagación de la actualización en las tablas de ruteo.

## Slide 5: Enrutamiento estático
Ventajas y desventajas

## Slide 6: Ventajas del enrutamiento estático
Eficiencia de recursos. No consume ancho de banda para intercambio y descubrimiento de rutas, no ocupa procesamiento del CPU en el cálculo de rutas y requiere mucho menos memoria.
Mayor seguridad. El enrutamiento dinámico tiende a revelar toda la información de una internetwork, a diferencia del enrutamiento estático.
Control sobre el tráfico. Con una ruta estática única puede hacerse accesible a una red por una sola vía (red de conexión única). Las rutas estáticas permiten un control muy preciso sobre el comportamiento de enrutamiento en una internework.

## Slide 7: Ventajas del enrutamiento estático
Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
El enrutamiento estático puede ser un método efectivo para redes simples y pequeñas que no cambien frecuentemente, o para redes que solo tienen una sola vía hacia cualquier destino.

## Slide 8: Desventajas del enrutamiento estático
No se adapta a cambios de topología. En caso de una falla de red, o algún otro origen de cambio de topología, los routers no serán capaces de establecer la comunicación hacia una red destino aún cuando existan vías alternativas hacia la misma, hasta que administrador ajuste el cambio.
Costo de administración. Relativo a la cantidad de rutas estáticas, el mantenimiento manual de las tablas de enrutamiento puede requerir de una enorme cantidad de tiempo de administración.
No ofrece gran escalabilidad. El enrutamiento estático no tiene capacidad de adaptarse al crecimiento del enrutamiento dinámico.

## Slide 9: Ventajas y desventajas del enrutamiento dinámico

## Slide 10: Ventajas enrutamiento dinámico
Redundancia. En caso de falla, el enrutamiento dinámico puede establecer la comunicación en caso de que exista una vía alternativa hacia la red destino.
Múltiple acceso. Una red puede tener múltiples puntos de acceso a través de varias conexiones o varios enlaces.
Carga compartida. Los protocolos de enrutamiento dinámico pueden balancear la carga, al dirigir el tráfico de una misma sesión sobre rutas distintas de la red para optimizar el rendimiento.
Escalabilidad y Flexibilidad. Los métodos de enrutamiento dinámico son requeridos en redes de gran tamaño, usualmente con muchas direcciones y cambios constantes.

## Slide 11: Desventajas del enrutamiento dinámico
Procesamiento. Algunos protocolos de enrutamiento dinámico pueden demandar mayor procesamiento y memoria. También consumen ancho de banda en el intercambio de información de enrutamiento.

## Slide 12: Enrutamiento estático
Notes: 12

## Slide 13: Enrutamiento estático
El enrutamiento estático es la configuración manual de rutas por un administrador
Un router programado para enrutamiento estático reenvía paquetes hacia puertos predeterminados.
La configuración de rutas estáticas se hace con el comando ip route.
Notes: Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
13

## Slide 14: Enrutamiento estático
En los equipos Matrix N-Series:
  ip route prefijo máscara {dir-reenvío | vlan vlan-id} [distancia] [permanente] [tag valor]
Donde:
  prefijo. Especifica el prefijo de la dirección IP destino.
  máscara. Específica la máscara del prefijo destino.
  dir-reenvío | dirección-destino o vlan. Especifica la dirección IP de reenvío (gateway) o el ID de la interfaz de enrutamiento.
  distancia (opcional). Especifica la métrica de la distancia para esta ruta. Los valores válidos son entre 1 (valor por defecto) y 255. Las rutas con valores menores son la preferidas en la selección de rutas.
  permanente (opcional). Especifica una ruta permanente.
  tag (opcional. Especifica una etiqueta para la ruta con valores válidos de 1 a 4294967295.
Notes: Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
14

## Slide 15: Enrutamiento estático
En este ejemplo, dos routers están conectados directamente (back-to-back) sobre un enlace serial. Para establecer la comunicación entre sus redes locales, deben incluir en su tabla de enrutamiento las entradas correspondientes, que serán configuradas de forma estática
Cada router incluye las entradas de las redes directamente conectadas, con la información de la configuración IP en cada interfaz en estado operacional y administrativamente activo.
Notes: Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
15

## Slide 16: Enrutamiento estático
Introduciendo el comando ip route en el router A, se configura esta ruta estática hacia la red 192.168.164.0
  RouterA(Config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
De la misma forma, para configurar una ruta estática hacia la red 192.168.1.0 en el router
  RouterB(Config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
Notes: Respaldo de rutas dinámicas. Puede configurarse una ruta estática con una distancia administrativa mayor a la ruta obtenida por un protocolo a un mismo destino. En caso de que el protocolo falle, se incluirá la ruta estática en la tabla de enrutamiento.
16

## Slide 17: Enrutamiento dinámico
Protocolos enrutables

## Slide 18: Protocolos
Un protocolo es un conjunto de reglas que determina como se comunican los hosts entre sí a través de las redes.
  Proveen reglas sintácticas y semánticas.
  Contienen los detalles del formato de los mensajes.
  Describen el intercambio de mensajes dentro del contexto de una actividad en particular.
  Describen los procesos de comunicación independientemente de los detalles de hardware.
Existen dos categorías de protocolos en la capa de red: enrutados o enrutables y de enrutamiento

## Slide 19: Protocolos enrutables
Cualquier protocolo que proporciona suficiente información en su dirección de capa de red para permitir que se envíe un paquete desde un host a otro basado en un esquema de direccionamiento.
  Transportan los datos a través de una red.
  Definen el formato y uso de los campos dentro de un paquete.

## Slide 20: Ejemplos de protocolos enrutables
  IP.
  IPX.
  AppleTalk.
  Banyan Vines.
  XNS (Sistema de Red de Xerox).
  IPng (IPv6).

## Slide 21: Protocolos no enrutables

## Slide 22: Protocolos no enrutables
Son protocolos de comunicaciones que manejan solamente direcciones de dispositivos y no de red.
Asumen que las computadoras se comunicaran con otras dentro de una misma red.
Al contrario de los protocolos enrutables, no incorporan un esquema de direccionamiento para el envío de datos de una red a otra.
Ejemplos de protocolos no enrutables son:
  NetBEUI.
  DLC.
  LAT.
  DRP.
  MOP.

## Slide 23: Protocolo de enrutamiento

## Slide 24: Definición de protocolo de enrutamiento
Los protocolos de enrutamiento son los mecanismos necesarios para compartir la información de enrutamiento.
Soportan un protocolo enrutable.
Proporcionan la comunicación entre routers para el intercambio y mantenimiento de sus tablas de enrutamiento.
Red Puerto
1.0 1.1
2.0 2.1
Red Puerto
3.0 3.1
2.0 2.2
4.0 4.1
Red Puerto
5.0 5.1
4.0 4.2
1.1
2.1
2.2
4.1
Red 1.0
Red 5.0
Red 3.0
4.2
5.1
3.1
Red 2.0
Red 4.0

## Slide 25: Ejemplos de protocolos de enrutamiento
RIP (Protocolo de información de enrutamiento, Routing Information Protocol).
OSPF (Primero la ruta libre más corta, Open Shortest Path First).
IGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior, Interior Gateway Routing Protocol).
EIGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
BGP (Protocolo de gateway de frontera, Border Gateway Protocol).

## Slide 26: Objetivos de los protocolos de enrutamiento
Los objetivos de un protocolo de enrutamiento son la creación y mantenimiento de la información en la tabla de enrutamiento a través de procesos dinámicos. Esta información se genera a partir de:
La información en la configuración de las propias interfaces del router.
Las rutas configuradas manualmente.
El intercambio de información de enrutamiento con otros routers.
Notes: Solidez y estabilidad: Ante Situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta cuando se enfrenta con una situación inusual o desconocida; por ejemplo, fallas en el hardware, condiciones de carga elevada y errores en la implementación.
Convergencia rápida: la convergencia es el proceso en el cual todos los Routers llegan a un acuerdo con respecto a las rutas disponibles. Cuando un evento en la red provoca cambios en la disponibilidad de los Routers, se necesitan actualizaciones para restablecer la conectividad en la red. Los algoritmos de enrutamiento que convergen lentamente pueden hacer que los datos no puedan enviarse.

## Slide 27: Objetivos de los protocolos de enrutamiento
Los protocolos de enrutamiento permiten que los routers realicen lo siguiente:
  Identificar rutas potenciales a redes destino específicas.
  Basado en el algoritmo de ruteo y en métricas, efectuar un cálculo matemático para determinar la ruta óptima a cada destino.
  Detectar cualquier cambio en la topología de red que pueda representar rutas conocidas no válidas, y que refleje una visión exacta y coherente de la topología de red en un momento dado.
jueves, 22 de octubre de 2020
Notes: Solidez y estabilidad: Ante Situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta cuando se enfrenta con una situación inusual o desconocida; por ejemplo, fallas en el hardware, condiciones de carga elevada y errores en la implementación.
Convergencia rápida: la convergencia es el proceso en el cual todos los Routers llegan a un acuerdo con respecto a las rutas disponibles. Cuando un evento en la red provoca cambios en la disponibilidad de los Routers, se necesitan actualizaciones para restablecer la conectividad en la red. Los algoritmos de enrutamiento que convergen lentamente pueden hacer que los datos no puedan enviarse.
27

## Slide 28: Objetivos de los protocolos de enrutamiento
El diseño de los protocolos de enrutamiento con frecuencia incluye uno o más de los siguientes objetivos:
  Optimización: Describe la capacidad del algoritmo de enrutamiento para seleccionar la mejor ruta. Esta selección depende de las métricas y su peso usadas en el cálculo de rutas.
  Simplicidad y bajo gasto: Un algoritmo simple puede ser procesado más eficientemente por la CPU y la memoria del router. Importante en redes que pueden aumentar en grandes proporciones.
Notes: Solidez y estabilidad: Ante Situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta cuando se enfrenta con una situación inusual o desconocida; por ejemplo, fallas en el hardware, condiciones de carga elevada y errores en la implementación.
Convergencia rápida: la convergencia es el proceso en el cual todos los Routers llegan a un acuerdo con respecto a las rutas disponibles. Cuando un evento en la red provoca cambios en la disponibilidad de los Routers, se necesitan actualizaciones para restablecer la conectividad en la red. Los algoritmos de enrutamiento que convergen lentamente pueden hacer que los datos no puedan enviarse.

## Slide 29: Objetivos de los protocolos de Enrutamiento
Solidez y estabilidad: Ante situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta.
Flexibilidad: El algoritmo de enrutamiento debe adaptarse rápidamente a una gran variedad de cambios en la red.
Convergencia rápida: Cuando eventos provocan cambios en la disponibilidad de algún dispositivo o enlace, el algoritmo debe rápidamente actualizar la información de rutas disponibles en todos los routers.
Notes: Solidez y estabilidad: Ante Situaciones inusuales o desconocidas, un algoritmo debe funcionar de manera correcta cuando se enfrenta con una situación inusual o desconocida; por ejemplo, fallas en el hardware, condiciones de carga elevada y errores en la implementación.
Convergencia rápida: la convergencia es el proceso en el cual todos los Routers llegan a un acuerdo con respecto a las rutas disponibles. Cuando un evento en la red provoca cambios en la disponibilidad de los Routers, se necesitan actualizaciones para restablecer la conectividad en la red. Los algoritmos de enrutamiento que convergen lentamente pueden hacer que los datos no puedan enviarse.

## Slide 30: Enrutamiento multiprotocolo
Capacidad de los routers de soportar múltiples protocolos de enrutamiento independientes y de mantener las tablas de enrutamiento de diversos protocolos enrutables.
Permite entregar paquetes de diferentes protocolos enrutables sobre un mismo enlace de datos.
AppleTalk
100.134
IP
23.15.84.7
DECnet
10.4
BGP
IP
23.17.235.131
Token
Ring
Token
Ring
AppleTalk
110.100
IPX
3b.0800.5621.11ab
IP
23.14.179.33
IPX
4a.0800.0178.ab12
DECnet
3.7
RIP, OSPF
OSPF
BGP
OSPF
IPX
IP
AppleTalk
DECnet
Tabla de Enrutamiento

## Slide 31: Operaciones de enrutamiento dinámico
Para que el enrutamiento dinámico sea exitoso, requiere de dos operaciones básicas del router:
Mantenimiento de la tabla de enrutamiento.
La distribución periódica (o por cambios de en la topología de la red) de la configuración, al resto de los routers en forma de actualizaciones
Protocolo de Enrutamiento
Tabla de Enrutamiento
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
Tabla de Enrutamiento
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
Protocolo de Enrutamiento

## Slide 32: Concepto de métrica y sus componentes

## Slide 33: Distancia administrativa
Puede existir más de una fuente de información acerca de una red destino particular, por lo que el proceso de enrutamiento debe ser capaz de selecciona la fuente de información a usarse en la tabla de enrutamiento.
Cada fuente de información tiene un peso asignado que indica la confiabilidad de método utilizado, y que es conocido como distancia administrativa.
Las rutas con distancias administrativas inferiores son preferidas a las rutas con distancias administrativas mayores.
El valor que puede tomar la distancia administrativa es un valor comprendido entre 0 y 255, siendo preferida la ruta con distancia menor.

## Slide 34: Valores predeterminados de la distancia administrativa
Origen de la Ruta | Valores Predeterminados de la Distancia
Interfaz conectada | 0
Ruta estática | 1
Ruta Resumen EIGRP | 5
Protocolo BGP | 20
EIGRP interno | 90
IGRP | 100
OSPF | 110
IS-IS | 115
RIP | 120
EGP | 140
EIGRP externo | 150
BGP interno | 200
Desconocido | 255

## Slide 35: Concepto de métrica y sus componentes
Un algoritmo de enrutamiento debe determinar las ventajas de una ruta sobre otra.
Para cada ruta a través de la red, un protocolo utiliza valores llamados métricas para determinar cuál es la ruta óptima.
Las métricas pueden tomar como base una sola característica de la ruta, o pueden calcularse tomando en cuenta distintas características.
Con las métricas, el algoritmo genera un número denominado valor métrico.
Normalmente, los valores métricos menores indican la ruta preferida.

## Slide 36: Concepto de métrica y sus componentes
Ciertos factores que constituyen una métrica son estáticos. Permanecen iguales para cada interfaz hasta una reconfiguración del router o un rediseño de red.
Los factores dinámicos, son calculados por el router en tiempo real para cada interfaz.
Los protocolos de enrutamiento simples soportan una o dos métricas. Otros más sofisticados pueden soportar más métricas (incluso cinco o más) combinándolas en un solo valor compuesto.

## Slide 37: Las métricas de enrutamiento
Ancho de banda: La capacidad de datos de un enlace (la conexión entre dos dispositivos de red).
Retardo: El tiempo requerido para transportar un paquete a lo largo de cada enlace desde el origen hacia el destino. Depende del ancho de banda de los enlaces intermedios, del almacenamiento de datos temporal en cada router (port queues), de la congestión de la red, y de la distancia física .
Carga: La cantidad de actividad en un recurso de red como, por ejemplo, un router o un enlace. Su valor puede variar entre 1 (menor carga) y 255 (mayor carga).

## Slide 38: Las métricas de enrutamiento
Confiabilidad: El índice de error de cada enlace de red. Puede tomar valores entre 1 y 255, donde 255 es la fiabilidad más alta.
Número de saltos: El número de routers que un paquete debe atravesar antes de llegar a su destino. La ruta elegida es la que tiene el menor número de saltos.
Tictacs: El retardo en el enlace de datos medido en tictacs de reloj PC de IBM. Un tictac dura aproximadamente 1/18 de segundo o 55 milisegundos.
Costo: Un valor arbitrario asignado por un administrador de red. Se basa por lo general en el ancho de banda, la preferencia del administrador u otra medida.

## Slide 39: Clases de protocolos de enrutamiento
Las formas más comunes de clasificar a los protocolos de enrutamiento son:
Campo de uso. Sus características funcionales por el rol que desempeñan en la red:
  IGPs - Protocolos de Enrutamiento Interior (Interior Gateway Protocols).
  EGPs – Protocolos de Enrutamiento Exterior (Exterior Gateway Protocols).
El método en que descubren y calculan rutas:
  Protocolos Vector-Distancia.
  Protocolos de estado de enlace.
  Protocolos híbridos balanceados.
El soporte de direccionamiento IP:
  Protocolos Classful.
  Protocolos Classless.
Notes: Routing protocols can be classified in many ways, including by many of their operational characteristics such as their field of use, the number of redundant routes to each supported destination, and so on. This book classifies them by the way that they discover and calculate routes. However, it is still useful to reference routing protocols by their field of use. In other words, categorize them by the role that they perform in an internetwork. There are two functional classes of dynamic routing protocols, for example: Interior Gateway Protocols (IGPs) and Exterior Gateway Protocols (EGPs).

## Slide 40: Convergencia
En el enrutamiento dinámico, siempre que un cambio ocurre en una red, todos los routers en esa red deben desarrollar una nueva comprensión de la topología.
La convergencia implica un proceso tanto colaborativo como independiente:
  Los routers comparten información uno con otro para ser enterados de los cambios.
  De forma independiente, cada router debe calcular los impactos de la topología en sus rutas.
Los routers hacen un acuerdo mutuo de la nueva topología, se dice que convergen en un consenso.

## Slide 41: Convergencia
El tiempo que demora un router efectúa para coincidencia con un cambio de la red es llamado tiempo de convergencia.
Entre menor sea el tiempo de convergencia, mejor, y en este sentido, cada protocolo de enrutamiento se desempeña de forma diferente.
La convergencia es necesaria para las decisiones de enrutamiento de los routers, y puede representar fortalezas o vulnerabilidades de forma simultánea.
  En condiciones normales, proporciona una “inteligencia” independiente y distribuida.
  Durante cambios de topología, el proceso de convergencia puede representar problemas de enrutamiento e inestabilidad.
La convergencia es un punto crítico en la capacidad de una red ante fluctuaciones operacionales, donde el factor clave es la comunicación entre los routers.

## Slide 42: Protocolos de enrutamiento classless y classfull

## Slide 43: Protocolos classful
Los protocolos de enrutamiento classfull no incluyen las máscaras de red en los anuncios de red.
Dentro de la misma red, se asume una consistencia de máscaras de subred. Esto es, todas las subredes dentro de una red mayor deben usar la misma máscara de subred.
En el intercambio de rutas entre redes independientes, los protocolos de enrutamiento classfull lleva acabo la sumarización (resumen de rutas) de forma automática.
Estos son ejemplos de protocolos de enrutamiento classfull:
  RIP
  IGRP

## Slide 44: Protocolos classful
En el enrutamiento classful, un router hace alguna de las siguientes acciones para determinar la porción de red de una ruta cuando recibe un paquete de actualización de enrutamiento:
Si la información de actualización de enrutamiento contiene un número de la misma red mayor, el router aplica la máscara que está configurada en la interfaz de recepción.
Si la información de actualización de enrutamiento contenida contiene una red mayor diferente a la configurada en la interfaz de recepción, el router aplica una máscara por defecto:
  Para direcciones clase A, la máscara por defecto es 255.0.0.0.
  Para direcciones clase B, la máscara por defecto es 255.255.0.0.
  Para direcciones clase A, la máscara por defecto es 255.255.255.0.

## Slide 45: Protocolos classless
Los protocolos de enrutamiento classless resuelven algunas limitaciones de los protocolos classful.
La máscara de subred es intercambiada durante el proceso de actualización de enrutamiento.
Con el prefijo de red, los protocolos de enrutamiento classless soportan enrutamiento inter-dominio sin clase (CIDR) y máscaras de subred de longitud variable (VLSM), con lo que se hace un uso más eficiente del espacio de direccionamiento IP:
  Los prefijos variables permiten segmentar el espacio de direcciones de forma no uniforme (más de una máscara de subred en el mismo espacio de direcciones) .
  Se puede segmentar una subred, en subredes más pequeñas.
  Permite que el esquema de direccionamiento se estructure jerárquicamente.
  Se eliminan las clases, que representaban rígidos espacios pre-dimensionados de direcciones.
Notes:   ar espacios de direcciones acordes al tamaño de la red, en lugar de forzar el acomodo en espacios previamente.dimensionados address spaces according to the size of a network instead of force-fitting networks into presized network address spaces
. Se pueden proporcionar espacios acordes al tamaño de la red, con espacios apropiados de subredes, o agrupando múltiples bloques de direcciones que coinciden en cierto número de bits de mayor orden.

## Slide 46: Protocolos classless
En el enrutamiento classless, el proceso de sumarización es controlado manualmente. Debido a que las rutas son propagadas dentro del dominio, la sumarización manual puede ser requerida para administrar el tamaño de las tablas de enrutamiento.
Los siguientes son protocolos de enrutamiento classless:
  RIPv2
  OSPF
  EIGRP
  IS-IS
  BGPv4

## Slide 47: Protocolos de enrutamiento interior

## Slide 48: Protocolos de enrutamiento interior
Se utilizan para intercambiar información dentro de un sistema autónomo.
RIP.
IGRP.
OSPF.
EIGRP.
IS-IS.
Las dos categorías principales en las que están divididos los protocolos de enrutamiento interior son: protocolos vector distancia, y protocolos de estado de enlace.
AS

## Slide 49: Protocolos de enrutamiento exterior

## Slide 50: Protocolos de enrutamiento exterior
Se usan para intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos.
BGP
AS 100
AS 200

## Slide 51: Enrutamiento vector distancia y estado de enlace
Comparación

## Slide 52: Principales tipos de enrutamiento
Vector-distancia
Estado del enlace

## Slide 53: Enrutamiento vector distancia
El método de enrutamiento por vector-distancia determina la dirección (vector) y la distancia (cuenta de saltos) hacia cualquier enlace o red en la internetwork.
El router no tiene que conocer el camino completo a cada segmento de red.
Con algoritmos vector distancia, los routers envían actualizaciones periódicamente (30 segundos).
En las actualizaciones envían toda la tabla de enrutamiento a los routers adyacentes, aún cuando no haya cambios en la red.
BW↑ CPU↓
Notes: Protocolos ampliamente disponibles
Fáciles de procesar
Utilizan el algortimo Ford-Bellman

## Slide 54: Enrutamiento estado de enlace
En el método de estado del enlace, cada router construye un mapa interno de la topología de red, y mantiene en una compleja base de datos con información específica acerca de las redes y los routers distantes.
Las actualizaciones se envían:
  Sólo cuando se ha producido un cambio.
  Periódicamente (actualizaciones de estados de enlace) en intervalos largos (30 minutos).
Las actualizaciones sólo incluyen la porción que describe el estado del enlace (no la tabla de enrutamiento completa).
A diferencia del enrutamiento vector distancia, los protocolos de estado de enlace responden rápidamente a los cambios de la red.
Estos protocolos requieren más capacidad de CPU y memoria de sistema.
BW ↓ CPU ↑

## Slide 55: Comparación
Vector Distancia | Estado de Enlace
No maneja topología. Solo conoce el vector y la distancia. | Crea una topología exacta de la red.
Envía copias de las tablas de enrutamiento a los routers vecinos. | Envía actualizaciones del enrutamiento por estado de enlace a los otros routers.
Construye su tabla de enrutamiento con la tabla proporcionada por los vecinos. | Las rutas son seleccionadas del árbol de la topología construida.
Actualizaciones frecuentes y periódicas, aún sin cambios. | Actualizaciones activadas por cambios.
Convergencia lenta. | Convergencia rápida.
Requiere poco procesamiento de la información recibida. | Requiere mayor capacidad de CPU y memoria del sistema.