## Slide 1: Instalación de DNS
Bind9 en Debian

## Slide 2: Fuente
https://chachocool.com/como-instalar-el-servidor-dns-bind-en-debian-9-stretch/

## Slide 3: Instalación
$ sudo apt update
$ sudo apt install –y bind9 dnsutils

## Slide 4: Archivos a configurar
/etc/resolv.conf
/etc/bind/named.conf.options
/etc/bind/named.conf.local
/etc/bind/zones/db.red.local
/etc/bind/zones/db.168.192

## Slide 5: /etc/resolv.conf
Deshabilitar cualquier directiva nameserver y dejar exclusivamente la del servidor DNS a usar.
#nameserver 8.8.8.8
nameserver 192.168.10.10

## Slide 6: /etc/bind/named.conf.options
Desactivamos la seguridad, en una red local no se puede aplicar
dnssec-validation auto
a
dnssec-validation no;
Definimos los servidores DNS de mayor nivel con el comando
forwarders {
8.8.8.8;
8.8.4.4;
}

## Slide 7: /etc/bind/named.conf.options
Confirmamos que la configuración esté bien echa.
$ sudo named-checkconf
En caso de que no regrese nada, está correcto.

## Slide 8: /etc/bind/named.conf.local
Agregamos mediante los archivos correspondientes dos zonas, la red.local y la zona inversa.
zone “red.local” {
type master;
file “/etc/bind/zones/bd.red.local”;
};
zone “168.192.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/zones/bd.168.192”;
};

## Slide 9: Resolución directa /etc/bind/zones/db.red.local
$TTL 1D
@ IN SOA ns.red.local. root.red.local. (
0 ; número de serie
604800 ; refresco
86400 ; reintento
2419200 ; expiración
604800 ; Caché negativa TTL
);
@ IN NS ns.red.local.
ns.red.local. IN A 192.168.0.100
www.red.local. IN A 192.168.0.100

## Slide 10: Resolución inversa /etc/bind/zones/db.168.192
$TTL 1D
@ IN SOA red.local. root.red.local. (
0 ; número de serie
604800 ; refresco
86400 ; reintentar
2419200 ; expiración
604800 ; TTL Caché negativa
)
; Servidores de nombres
IN NS ns.red.local.
; Registros PTR
100.0 IN PTR ns.red.local.
100.0 IN PTR www.red.local.