## Slide 1: Interacción de bajo nivel para dispositivos de red
Python, Pexpect y Paramiko

## Slide 2: Bibliografía
Chou, E. (2018). Mastering Python Networking, 2ª ed. Ed. Packt>. Birmingham, UK.
Ratan, A, Kathiravelu, P. Sarker, F. y Chou, E. (2019). Learning Path. 1ª ed. Ed. Packt>. Birmingham, Uk.

## Slide 3: Instalación
Para diversas plataformas

## Slide 4: Instalación de python
Revisar si Python ya está instalada
$ python -- version
O
$ python3 --version

## Slide 5: Instalación de python
Instalación para ubuntu
$ sudo apt-get install python3
Para Red Hat
$ sudo yum install python36
Para SUSE
$ sudo zypper install python3

## Slide 6: Instalación de python
Revisar si Python se instalo correctamente
$ python3 -- version
Python 3.7.4

## Slide 7: Pexpect
Módulo de Python

## Slide 8: Pexpect
Es un módulo de Python para la creación, control y respuesta de aplicaciones secundarias para el manejo de patrones.
Funciona como Expect de Don Lives, que es un software libre para automatizar y probar aplicaciones interactivas.
Pexpect permite crear guiones para interactuar como si un humano estuviera escribiendo.

## Slide 9: Instalación
Para poder instalarlo hay que instalar también pip, que es un administrador de paquetes para Python
$ sudo apt-get install python3-pip
$ sudo pip3 install pexpect

## Slide 10: Instalación
Para probar si está bien instalado
  $ python
  Python 3.7.4 (default, Oct 4 2019, 06:57:26)
  [GCC 9.2.0] on linux
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>> import pexpect
  >>> dir(pexpect)
  ['EOF', 'ExceptionPexpect', 'Expecter', 'PY3', 'TIMEOUT', '__all__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__path__', '__revision__', '__spec__', '__version__', 'exceptions', 'expect', 'is_executable_file', 'pty_spawn', 'run', 'runu', 'searcher_re', 'searcher_string', 'spawn', 'spawnbase', 'spawnu', 'split_command_line', 'sys', 'utils', 'which']
  >>>

## Slide 11: Ejemplo
Una red simple en GNS3

## Slide 12: Topología de prueba
Notes: Proyecto GNS3 pythonNetworking-cap02

## Slide 13: Configuración iosv-1
conf t
enable secret 1234
service password-encryption
interface loopback0
description loopback
ip address 192.168.1.1 255.255.255.255
no shutdown
interface fastEthernet0/0
ip addres 192.168.0.1 255.255.255.0
no shutdown
interface fastEthernet1/0
ip addres 172.16.1.21 255.255.255.252
no shutdown
exit
router ospf 1
passive-interface Loopback0
network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 0
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
exit
hostname iosv-1
ip domain-name adminredes.escom.ipn.mx
ip ssh rsa keypair-name sshkey
crypto key generate rsa usage-keys label sshkey modulus 1024
ip ssh v 2
ip ssh time-out 30
ip ssh authentication-retries 3

## Slide 14: Configuración iosv-1
line vty 0 15
password cisco
login local
transport input ssh telnet
exit
username cisco privilege 15 password cisco
end

## Slide 15: Configuración iosv-2
Se configura de manera similar a iosv-1

## Slide 16: Prueba de conectividad

## Slide 17: Prueba de conectividad

## Slide 18: ssh en manjaro
Agregar a /etc/ssh/ssh_config:
  KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha1
  Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc
En caso de tener que cambiar las claves, usar:
  ssh-keygen –R ip_servidor

## Slide 19: Código de prueba con Python
import pexpect
devices = {'iosv-1': {'prompt': 'iosv-1#', 'ip': '172.16.1.20’},
'iosv-2': {'prompt': 'iosv-2#', 'ip': '172.16.1.21'}}
username = 'cisco'
password = 'cisco'
for device in devices.keys():
device_prompt = devices[device]['prompt']
child = pexpect.spawn('telnet ‘ +
devices[device]['ip'])
child.expect('Username:')
child.sendline(username)
child.expect('Password:')
child.sendline(password)
child.expect(device_prompt)
child.sendline('show version | i V')
child.expect(device_prompt)
print(child.before)
child.sendline('exit')

## Slide 20: Prueba

## Slide 21: .before y .after
Las propiedades before y after guardaran texto imprimible, obtenido por la aplicación secundaria.
.before
  La propiedad before guardara el texto imprimible hasta el texto esperado
.after
  La propiedad after guardara el texto imprimible esperado.

## Slide 22: Posibles problemas
>>> child.expect(‘[Uu]sername’)
>>>child.expect([‘Username’,’username’])

## Slide 23: Posibles problemas
Consideremos el siguiente escenario
  >>>child.sendline(‘show run | i hostname’)
  22
  >>>child.expect(‘iosv-1’)
  0
  >>>print(child.before)
  b’show run | i hostname\r\nhostname ‘
  >>>

## Slide 24: Posibles problemas
Revisando en el dispositivo
  iosv-1#show run | i hostname
  hostname iosv-1
Corrigiendo
  >>>child.sendline(‘show run | i hostname’)
  22
  >>>child.expect(‘iosv-1#’)
  0
  >>>print(child.before)
  b’show run | i hostname\r\nhostname iosv-1\r\n‘
  >>>

## Slide 25: Paramiko
Biblioteca Paramiko de Python

## Slide 26: Paramiko
Es una implementación de Python para SSHv2.
Es igual que la subclase pxssh de Pexpect.
Paramiko se enfoca únicamente en SSHv2.
No tiene soporte para Telnet
Se enfoca a operaciones cliente servidor.
Es el cliente de bajo nivel de SSH detrás del framework Ansible.

## Slide 27: Instalación, para Python 2
sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev python-dev
sudo pip install cryptography
sudo pip install paramiko
python
Python 2.7.12 (default, Nov 19 2016, 06:48:10)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
>>> import paramiko
>>> exit()

## Slide 28: Instalación, para Python 3
sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
sudo pip3 install cryptography
sudo pip3 install paramiko
python3
Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
>>> import paramiko
>>>

## Slide 29: Ejemplo 1
import paramiko, time
conexion = paramiko.SSHClient()
conexion.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
conexion.connect('172.16.1.20', username='cisco', password='cisco', look_for_keys=False, allow_agent=False)
nueva_conexion = conexion.invoke_shell()
salida = nueva_conexion.recv(5000)
print(salida)
nueva_conexion.send("show version\n")
time.sleep(3)
salida = nueva_conexion.recv(5000)
print(salida)
nueva_conexion.close()

## Slide 30: Ejemplo 2 (1/2)
import paramiko, getpass, time, json
with open('dispositivos.json', 'r') as f:
hosts = json.load(f)
with open('comandos.txt', 'r') as f:
comandos = [line for line in f.readlines()]
usuario = input('Usuario: ')
password = getpass.getpass('Password: ')
max_buffer = 65535
def clear_buffer(conexion):
if conexion.recv_ready():
return conexion.recv(max_buffer)
# Iniciamos el ciclo para los dispositivos
for host in hosts.keys():
nombreArchivo = host + '_salida.txt'
conexion = paramiko.SSHClient()
conexion.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
conexion.connect(hosts[host]['ip'], username=usuario,
password=password, look_for_keys=False, allow_agent=False)
nueva_conexion = conexion.invoke_shell()
salida = clear_buffer(nueva_conexion)
time.sleep(2)
nueva_conexion.send("terminal length 0\n")
salida = clear_buffer(nueva_conexion)

## Slide 31: Ejemplo 2 (2/2)
with open(nombreArchivo, 'wb') as f:
for comando in comandos:
nueva_conexion.send(comando)
time.sleep(2)
salida = nueva_conexion.recv(max_buffer)
print(salida)
f.write(salida)
nueva_conexion.close()